|  | Série Workline |
| --- | --- |
|  | Workline 410.280 NH |
|  | Návod k použití |
|  | Návod co nejdůkladněji prostudujte ještě před přepravou stroje na pracovní místo a uvedením do provozu! |
| Seriové číslo / Serien Nummer / Serial Number ___________________ |

Servis a informace

| Váš BOMAR dealer : |
| --- |
| Přímý kontakt na společnost BOMAR: |
| BOMAR spol. s r.o. Těžební 1236/1 62700 Brno Czech Republic, EU | telefon: +420 – 533 426 100 fax: +420 – 533 426 109 e-mail: info@bomar.cz www: http://www.bomar.cz |
| Jsme Vám k dispozici: |
| v pracovní dny | 700 – 1600 |
| Verze: |
| 1.02 / Nov. 2011 |
| rev. 1 |
| © BOMAR, spol. s r.o. – Omyly a změny vyhrazeny |

Obsah

1.	Bezpečnostní pokyny	7

1.1.	Určení stroje	9

1.2.	Oděv a osobní bezpečnost	9

1.3.	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu	10

1.4.	Bezpečnostní předpisy pro údržbu a opravy	10

1.4.1.	Bezpečnostní předpisy pro údržbu a opravy hydraulického agregátu	11

1.5.	Bezpečnostní zařízení stroje	11

1.5.1.	Total Stop	11

1.5.2.	Kryt pásu	12

1.5.3.	Kontrola napnutí a prasknutí pásu	12

1.5.4.	Kryt pilového pásu	12

1.5.5.	Kryt kartáčku	13

1.6.	Bezpečnostní pokyny pro chladicí systém	13

1.6.1.	Pokyny pro první pomoc	13

1.7.	Umístění štítku stroje / Maschinenschild position / Position of machine label	13

1.8.	Umístění bezpečnostních značek / Verteilung der Sicherheitszeichen / Position of safety symbols	14

2.	Dokumentace stroje	15

2.1.	Technická data / Technische Daten / Technical data	17

2.2.	Rozměrové schéma / Aufstellzeichnung / Installation diagram	18

2.3.	Popis / Beschreibung / Description	19

2.4.	Přeprava a skladování	20

2.4.1.	Podmínky pro přepravu a skladování	20

2.4.2.	Příprava k přepravě a skladování	20

2.4.3.	Přeprava a skladování	20

2.4.4.	Transportní schéma /  Transport schema /  Transport schneme	21

2.5.	Uvedení do provozu	22

2.5.1.	Pracovní podmínky stroje	22

2.6.	Rozbalení a kompletace stroje	22

2.6.1.	Usazení a vyrovnání stroje	22

2.6.2.	Likvidace stroje po ukončení životnosti	22

2.6.3.	Uvedení hydraulického agregátu do provozu.	23

2.6.4.	Plnění nádrže hydrauliky	23

2.6.5.	Kotevní plan / Verankerungsplan / Grounding plan	24

2.7.	Připojení ke zdroji elektrického napětí	25

2.7.1.	Kontrola směru pilového pásu	25

2.7.2.	Kontrola zapojení stroje k elektrické síti	25

2.8.	Naplnění chladicího systému	26

2.9.	Kontrola funkcí stroje	26

2.10.	Pilový pás	26

2.10.1.	Rozměry pilového pásu	26

2.10.2.	Volba ozubení pilového pásu	26

2.10.3.	Záběh pilového pásu	27

3.	Ovládání stroje	29

3.1.	Spuštění pásové pily	31

3.2.	Ovládací pult	32

3.3.	Obsluha stroje	33

3.3.1.	Přerušení poloautomatického cyklu	34

3.4.	Seřízení pásové pily	34

3.4.1.	Nastavení optimálního rozpětí vodících kostek	34

3.4.2.	Nastavení rychlosti pilového pásu	34

3.4.3.	Nastavení přítlaku do řezu	35

3.4.4.	Nastavení rychlosti klesání ramene	35

3.4.5.	Nastavení dorazu dolní polohy ramene	35

3.4.6.	Nastavení kartáčku	35

3.5.	Vkládání materiálu	36

3.5.1.	Volba manipulačního prostředku	36

3.5.2.	Vkládání	36

3.5.3.	Řezání ve svazku	37

4.	Údržba stroje	39

4.1.	Demontáž pilového pásu	41

4.2.	Montáž pilového pásu	41

4.3.	Napínání pilového pásu	42

4.4.	Nastavení běhu pilového pásu na napínacím kole	43

4.4.1.	Kontrola běhu pásu	43

4.4.2.	Seřízení běhu pásu	43

4.5.	Nastavení dorazu dolní polohy ramene	44

4.6.	Nastavení koncového spínače dolní polohy ramene	44

4.6.1.	Kontrola nastavení	44

4.6.2.	Nastavení spínače	44

4.7.	Chladící prostředky a odstraňování třísek	45

4.7.1.	Kontrola chladicí kapaliny	45

4.7.2.	Odstraňování třísek	45

4.8.	Hydraulika, tuky a oleje	46

4.8.1.	Převodové oleje	46

4.8.2.	Mazací tuky	46

4.8.3.	Mazání	47

4.8.4.	Hydraulické oleje	47

4.8.5.	Údržba hydrauliky	48

4.9.	Čištění stroje	48

4.10.	Výměna dílů	48

4.10.1.	Výměna ložiska tvrdokovu	48

4.10.2.	Výměna kartáčku	49

4.10.3.	Výměna kladek vedení pilového pásu	49

4.10.4.	Výměna napínacího kola	51

4.10.5.	Výměna hnacího kola	53

4.10.6.	Výměna čerpadla chlazení	54

5.	Závady / Troubleshooting	57

5.1.	Mechanické závady	59

5.2.	Elektrické závady	61

5.3.	Hydraulické závady	62

6.	Schémata /  Schemas /  Schematics	65

6.1.	Elektrické schema / Elektroschema / Wiring diagrams – 3×400 V, TN-C-S	66

6.2.	Hydraulické schéma /  Hydraulikschema /  Hydraulic diagram	70

7.	Výkresy sestav pro objednání náhradních dílů /  Zeichnungen für Bestellung der Ersatzteile /  Drawing assemblies for spare parts order	73

7.1.	Workline 410.280 NH	74

7.2.	Kusovník / Stückliste / Piece list –  Workline 410.280 NH	75

7.3.	Rameno / Sägerahmen / Saw arm - 1 	76

7.4.	Kusovník / Stückliste / Piece list –  Rameno / Sägerahmen / Saw arm - 1	77

7.5.	Rameno / Sägerahmen / Saw arm - 2 	78

7.6.	Kusovník / Stückliste / Piece list –  Rameno / Sägerahmen / Saw arm - 2	79

7.7.	Napínání / Spannung / Tensioning	80

7.8.	Kusovník / Stückliste / Piece list –  Napínání / Spannung / Tensioning	81

7.9.	Vedení pásu / Sägebandführung / Belt guide 	82

7.10.	Kusovník / Stückliste / Piece list –  Vedení pásu / Sägebandführung / Belt guide 	83

7.11.	Vodící kostka / Führungsklotz / Guiding cube – 1 	84

7.12.	Kusovník / Stückliste / Piece list –  Vodící kostka / Führungsklotz / Guiding cube – 1 	85

7.13.	Vodící kostka / Führungsklotz / Guiding cube – 2 	86

7.14.	Kusovník / Stückliste / Piece list –  Vodící kostka / Führungsklotz / Guiding cube – 2	87

7.15.	Svěrák / Schraubstock / Vice 	88

7.16.	Kusovník / Stückliste / Piece list –  Svěrák / Schraubstock / Vice 	89

7.17.	Válec svěráku / Schraubstockzylinder / Vice cylinder 	90

7.18.	Pohon / Antrieb / Drive 	91

7.19.	Podstavec svěráku / Schraubstockuntersatz / Vice base 	92

7.20.	Kusovník / Stückliste / Piece list –  Podstavec svěráku / Schraubstockuntersatz / Vice base 	93

7.21.	Podstavec / Untersatz / Base 	94

7.22.	Kusovník / Stückliste / Piece list –  Podstavec / Untersatz / Base 	95

7.23.	Válec zvedací / Hebezylinder / Lifting cylinder 	96

7.24.	Kusovník / Stückliste / Piece list –  Válec zvedací / Hebezylinder / Lifting cylinder 	97

7.25.	Ovladací panel / Bedienpult / Control panel	98

7.26.	Kusovník / Stückliste / Piece list –  Ovladací panel / Bedienpult / Control panel	99

Bezpečnostní pokyny

Tento návod k obsluze je povinen si důkladně prostudovat a dbát jeho pokynů každý, kdo se strojem přijde do styku během přepravy, instalace, používání, údržby, oprav, skladování či likvidace stroje!

Návod k obsluze obsahuje důležité informace, které si kladou za cíl obeznámit obsluhu s uvedením do provozu, bezpečným provozováním a údržbou stroje, aby byla dosažena co nejvyšší spolehlivost a životnost stroje. Rovněž tak mají za-bránit vzniku možných rizik spojených s obsluhou stroje.

Obsluha stroje musí být seznámena s instalací, obsluhou a údržbou stroje a taktéž s bezpečnostními pokyny. Proto prostudujte tento návod k obsluze důkladně ještě před instalací a uvedením stroje do provozu!

Určení stroje

Pásová pila Workline 410.280 NH jsou určeny k příčnému dělení a zkracování válcovaných a tažených tyčí a profilů vyrobených z ocelí, nerezových ocelí, barevných kovů a plastů bez možností úhlových řezů.

Hořlavé materiály jsou pro řezání vyloučeny! Každé jiné použití mimo tento rámec je považováno za použití nepřiměřené účelu a za vzniklé škody nenese zodpovědnost ani výrobce, ani do-vozce, nebo dodavatel. Riziko nese pouze uživatel!

Tento stroj je vybaven bezpečnostními a ochrannými zařízeními, a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu stroje. Přesto, tyto bezpečnostní a ochranná zařízení nemohou pokrýt všechny bezpečnostní aspekty. Obsluhující, dříve než začne stroj obsluhovat či s ním jinak manipulovat, musí tuto kapitolu přečíst a porozumět jí. Vždy dodržujte předpisy o bezpečnosti práce! Dále obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpečí, která se vztahují na okolní podmínky a materiál.

Oděv a osobní bezpečnost

Noste těsně přiléhající oděv! Volný oděv může být zachycen strojem a může způsobit těžká zranění.

Noste pracovní rukavice! Odřezky materiálu a pilový pás mají ostré hrany a mohou způsobit těžká zranění.

Noste pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou! Při použití nesprávné obuvi může dojít ke ztrátě rovnováhy a k následnému zranění. Také upadlý přířez Vám může způsobit zranění.

Noste ochranné brýle! Odletující třísky a chladící kapalina Vám mohou poškodit zrak.

Pracujte vždy s ochrannými sluchátky! Většina strojů vytváří při práci hluk do 80 dB, což může způsobit, při nepoužití ochrany sluchu, poškození sluchu.

Nenoste šperky a nepracujte s volnými delšími vlasy! Pohyblivé díly stroje mohou šperky, nebo vlasy zachytit a způsobit těžká zranění.

Pracujte jen v dobré kondici. Nemoci, zranění a vliv alkoholu stěžují koncentraci.

Zabraňte práci stroje, která by ohrožovala Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašich spolupracovníků!

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu

Stroj může být obsluhován pouze jedinou osobou. Obsluha zodpovídá za pohyb osob v blízkosti stroje.

Před každým spuštěním stroje uzavřete všechny kryty a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny či jinak zbaveny účinnosti. Poškozené kryty okamžitě opravte nebo vyměňte! Nikdy nespouštějte stroj s odstraněným krytem.

Překontrolujte, zda nejsou poškozeny elektrické kabely.

Při upínání materiálu do svěráku a při řezání materiál nepřidržujte, ani s ním jinak nemanipulujte!

Neobsluhujte tlačítka a vypínače na ovládacím panelu v rukavicích, protože by mohlo dojít k nesprávné volbě nebo k jinému omylu!

Při spouštění stroje a v průběhu pracovního cyklu dbejte na to, aby se nikdo nevyskytoval v pracovním prostoru stroje (t.j. v pracovním prostoru svěráku, pilového pásu, ramene atd.).

Za žádných okolností se nedotýkejte holýma rukama nebo něčím jiným rotujícího dílce nebo nástroje.

Provozujte stroj jen v bezvadném stavu!

Alespoň jednou za směnu prověřte, zda se na stroji nevy-skytuje nějaké znatelné poškození. Jestliže takové poško-zení zjistíte, uveďte stroj do klidu a informujte nadřízeného!

Pracovní prostor a stroj udržujte v čistotě a v přehledném stavu! Zajistěte v pracovním prostoru dostatečné osvětlení.

Okamžitě odstraňte rozlitou vodu nebo olej z podlahy a vysušte ji! Předejdete tím úrazům. Nedotýkejte se chladicí kapaliny holýma rukama! Neupravujte trysku chladicí kapaliny za chodu stroje!

Nikdy neodstraňujte třísky z pracovního prostoru stroje za chodu stroje!

K čištění stroje nebo k odstranění třísek nepoužívejte stla-čeného vzduchu! Při odstraňování třísek použijte ochranné pomůcky!

Bezpečnostní předpisy pro údržbu a opravy

Dříve než začnete na stroji jakékoliv údržbářské práce, vypněte hlavní vypínač! Stroj typu practix odpojte ze sítě. Tím vyloučíte možnost náhod-ného spuštění stroje.

Údržbu a opravy stroje musí provádět pouze kvalifikovaná a k tomu pověřená osoba! Vždy dodržujte předpisy o bezpečnosti práce!

Při výměně dílů používejte pouze díly shodné s původním. Používejte pouze doporučené druhy hydraulických a mazacích olejů a mazadel.

Neodstraňujte nebo neblokujte koncové spínače ani žádné bezpečnostní zařízení!

Při přestavbě, nebo svévolné změně na stroji zaniká záruka na stroji a firma BOMAR, spol. s r.o. nepřijímá jakoukoliv zodpo-vědnost za eventuálně z toho vzniklé škody!

Nespouštějte stroj, pokud jste nevrátili všechny kryty zpět na své místo!

Bezpečnostní předpisy pro údržbu a opravy hydraulického agregátu

Dodržování zásad čistoty je základní předpoklad pro bezporuchový chod hydraulického zařízení. Hydraulické prvky jsou výrobky zhotovené s vysokou přesností a jakékoli znečištění vede ke snížení životnosti nebo dokonce selhání funkce. Následky se odstraňují velice nesnadno a nákladně.

Používejte zásadně čisté nářadí. Dílce a spojovací materiál, které jsou součástí hydraulického obvodu, nikdy neodkládejte na znečištěnou plochu. Nejvhodnějším čisticím prostředkem je krepový papír, protože vlákna z čisticích hadrů mohou rovněž způsobit selhání funkce.

Ochranné zátky ze závitových komor odstraňte až těsně před montáží příslušného šroubení.

Hadice a trubky před montáží propláchněte benzínem nebo jiným čisticím prostředkem a profoukněte tlakovým vzduchem.

Veškerá šroubení musí být řádně dotažena. Nepoužívejte však hrubé síly.

Bezpečnostní zařízení stroje

Tento stroj je vybaven bezpečnostním zařízením, které chrání obsluhu před zraněním a stroj před poškozením. Bezpečnostní zařízení zahrnují blokovací zařízení, nouzové vypínače a kryty. Pravidelně 1× týdně kontrolujte funkci všech bezpečnostních zařízení. Pokud je některé bezpečnostní zařízení nefunkční, přerušte práci a proveďte opravu nebo výměnu bezpečnostního zařízení.

Total Stop

Tlačítko TOTAL STOP slouží k nouzovému vypnutí stroje v případě poruchy nebo ohrožení zdraví. Stiskem tlačítka TOTAL STOP se přeruší přívod elektrické energie.

Objeví-li se jakékoliv poruchy nebo nouzový stav, stlačte ihned tlačítko TOTAL STOP!

Stisknuté tlačítko uvolníte pootočením vrchní části tlačítka.

Kryt pásu

Jestliže se kryt během provozu otevře, rozepne se koncový spínač, dojde k okamžitému zastavení stroje a nelze jej provozovat ani v seřizovacím provozu

Před spuštěním pásové pily se ujistěte, že je kryt ramene zavřený!

Kontrola napnutí a prasknutí pásu

Toto zařízení kontroluje míru napnutí pilového pásu a v případě přetržení pásu zajišťuje okamžité zastavení stroje.

Zařízení obsahuje koncový spínač. Jeho nastavení je popsáno v kapitole „Seřizování a údržba“. Nastavení pravidelně kontrolujte a případně nastavte koncový spínač.

Kryt pilového pásu

Tento kryt překrývá volný pilový pás od vodící kostky k ramenu.

Nezapínejte nikdy pohon pásu, jestliže tento krycí plech není namontován!

Kryt kartáčku

Tento kryt překrývá volný kartáček.

Nezapínejte nikdy pohon pásu, jestliže tento krycí plech není namontován!

Bezpečnostní pokyny pro chladicí systém

Pokyny pro první pomoc

Znečištěný, nasáklý oděv ihned svlékněte a bezpečně odstraňte.

Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch, případně vyhledejte lékaře.

Při styku s kůží omyjte vodou a použijte ošetřující krémy.

Při zasažení očí vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře.

Při požití vypijte velké množství vody a vyvolejte zvracení. Pak ihned vyhledejte lékaře.

Umístění štítku stroje /
Maschinenschild position /
Position of machine label

Umístění bezpečnostních značek /
Verteilung der Sicherheitszeichen /
Position of safety symbols

Dokumentace stroje

Technická data /
Technische Daten /
Technical data

| Hmotnost stroje / Maschinengewicht / Machine weight: |
| --- |
| Hmotnost / Gewicht / Weight | 530 kg |
| Rozměry stroje / Maschinengröße / Machine size : |
| Délka / Länge / Lenght Šířka / Breite / Width Výška / Höhe / Height | 2130 mm 1070 mm 1440 mm |
| Elektrické vybavení / Elektrische Ausrüstung / Electical equipment: |
| Napájení / Versorgungsspannun / Supply voltage Příkon / Gesamptschlusswert / Total Input Max.jištění / Max. Vorschaltsicherung / Max. Fuse Krytí / Schutzart / Protection | ~3 x 400 V, 50Hz, TN-C-S/TN-C 2,7 kVA 16 A IP 54 |
| Akustický tlak / Schalldruckpegel / Acoustic pressure: |
| Workline 410.280 NH | LAeqv = 76,3 dB |
| Pohon / Atrieb / Drive: |
| Typ / Typ / Type Napájení / Versorgungsspannun / Supply voltage Výkon / Leistung / Output Jmenovité otáčky / Motornenndrehzahl / Nominal speed | TM90 4X B14-FT115 ~3 x 400V, 50Hz 2,2 kW 1440 min--1 |
| Hydraulické zařízení / Hydraulikeinrichtung / Hydraulic equipment: |
| Typ / Typ / Type | 205.M216-100 |
| Chladící zařízení / Kühlmiteleinrichtung / Cooling equipment: |
| Typ / Typ / Type Obsah nádrže / Volumen vom Kühlmittel / Capacity | 3-COA4-12 HP1 40 l |
| Rozměr pásu / Sägebanddimension / Band size: |
| 3800×27 (32)×0,9 mm |
| Řezná rychlost / Schnittgeschwindigkeit / Cutting speed: |
| 20–120 m/min |
| Řezné rozsahy / Schnittbereiche / Cutting size: |
| 0° | (280 mm | 410×280 mm | 410×280 mm | 280×280 mm |
| Upozornění: Pokud je na stroji instalována jednotka detekce materiálu, je maximální výška řezaného materiálu o 10 mm menší. |
| Hladina akustického tlaku: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A (hluku) je v místě obsluhy LAeqv= 76,3 dB. Uvedené hodnoty jsou hladiny emise a nemusí představovat bezpečné pracovní hladiny. Faktory, které ovlivňují skutečnou hladinu expozice pracovníků, jsou vlastnosti pracovní místnosti, zpracovávaný materiál a použité pilové pásy, které můžou expozici významně ovlivnit. |

Rozměrové schéma /
Aufstellzeichnung /
Installation diagram

Popis /
Beschreibung /
Description

Přeprava a skladování

Podmínky pro přepravu a skladování

Při přepravě a skladování dodržujte pokyny výrobce! Při jejich nedodržení může dojít k poškození stroje.

Nepoužívejte k manipulaci se strojem zvedacího vozíku, pokud k tomu nemáte oprávnění!

Nepohybujte se pod vysutými břemeny! Selhání přepravního prostředku může způsobit nejtěžší zranění.

Držte se během přepravy v bezpečné vzdálenosti od stro-je a dopravního prostředku.

- Teplota okolí od –25°C do 55°C, krátkodobě (max. 24 hodin) teplota okolí až 70°C

- Nevystavujte stroj záření (např. mikrovlnnému, ultrafialovému, laserovému, rentgenovému). Vlivem záření může dojít k poruchám funkce stroje a ke zhoršování stavu izolace. Učiňte vhodná opatření, abyste předešli poškození vlhkem, vibracemi a otřesy.

Příprava k přepravě a skladování

Sevřete svěrák a dostatečně nakonzervujte hladké plochy.

Rameno přesuňte do nejnižší polohy.

Odstraňte bezezbytku chladící kapalinu ze stroje.

Upevněte všechny volné díly pečlivě ke stroji.

Dostatečně zabalte rozvaděč, aby se nemohl poškodit

Pro dopravu musí být stroj bezpodmínečně přišroubovaný na paletu! Dbejte přitom na to, aby paleta byla dostatečně pevná, aby unesla stroj!

Přeprava a skladování

Manipulujte se strojem pouze pomocí závěsných lan a jeřábu. Podstavec stroje je vybaven otvory s průměrem - (=70 mm. Do otvorů zasuňte ocelovou kulatinu (viz. šipky) odpovídajících rozměrů. Je možné použít čtyři kratší nebo dvě delší tyče tak, aby procházely všemi osmi otvory. Zavěsná lana s nosností odpovídající hmotnosti stroje připevněte k ocelovým tyčím.

Dbejte na to, aby měl jeřáb dostatečnou nosnost.

Dbejte na to, aby nákladní automobil, nebo přívěs měl dostatečnou nosnost.

Stroj musí být během přepravy dostatečně zajištěn, aby se nemohl převrátit, nebo z přepravního prostředku spadnout.

Pokud možno připevněte paletu k podlaze nákladního auta, nebo přívěsu.

Dbejte na to, aby se stroj během přepravy nepoškodil.

Je zakázáno manipulovat se strojem jinak (např. zvedáním za rameno pily), než v tomto návodu uvedenými způsoby, protože může dojít k poškození stroje!

Skladujte stroj jen za podmínek uvedených v tomto návodu, abyste zabránili poškození stroje.

Transportní schéma / 
Transport schema / 
Transport schneme

Uvedení do provozu

Pracovní podmínky stroje

Při provozování stroje dodržujte pokyny výrobce! Při jejich nedodržení může dojít k poškození stroje.

Výrobce zaručuje správnou funkci stroje při těchto podmínkách:

Při teplotě okolí od 5°C do 40°C, přičemž teplotní průměr za 24 hodin nesmí překročit 35°C.

Při relativní vlhkosti vzduchu v rozsahu od 30% do 95% (nekondenzující). Při nadmořské výšce do 1000 metrů

Nevystavujte stroj záření (např. mikrovlnnému, ultrafialovému, laserovému, rentgenovému). Vlivem záření může dojít k poruchám funkce stroje a ke zhoršování stavu izolace.

Rozbalení a kompletace stroje

Odstraňte ze stroje obal a rozbalte všechny přiložené díly.

Pokud je hydraulický agregát mimo stroj (se strojem pouze propojený hadicemi a kabely) je nutné ho umístit a připevnit na pevný základ (podlahu atd.). K upevnění slouží otvory na spodku (patkách) nádrže.

Usazení a vyrovnání stroje

Před usazením stroje zajistěte, aby podlaha měla dostatečnou nosnost. Jestliže únosnost podlahy neodpovídá požadavkům, připravte pro stroj potřebný základ.

Minimální nosnost podlahy:

hmotnost stroje– Workline 410.280 NH – 530 kg

+ hmotnost přídavných zařízení

+ maximální hmotnost materiálu

Podlaha musí být vyrovnaná do vodorovné polohy. Všechny nohy (patky) stroje se po usazení na místo musí dotýkat podlahy

Aby bylo při práci se strojem dosaženo dostatečné přesnosti, proveďte jeho vyrovnání pomocí kalibrované vodováhy, položené na ukládací plochu svěráku. Dle vodováhy seřiďte také válečkové dopravníky.

Při usazení stroje dbejte na to, aby kolem stroji byl dostatek místa pro obsluhu, opravy, údržbářské práce a manipulaci s materiálem.

Stroj, včetně návěsných dílů a příslušenství musí být z místa obsluhy přehledně viditelný.

Likvidace stroje po ukončení životnosti

Po ukončení životnosti stroje vypusťte provozní kapaliny (chladicí kapalina, hydraulický olej) do příslušných nádob, zařízení demontujte na jednotlivé části. Tyto jednotlivé části pak likvidujte dle platných předpisů o odpadech.

Uvedení hydraulického agregátu do provozu.

Před prvním spuštěním zařízení je třeba zkontrolovat zda:

je nádrž naplněna předepsaným olejem až po horní mez

hydrogenerátor neběží v protisměru. Hydrogenerátor nesmí být provozován s opačným smyslem otáčení déle než 5 až 10 sekund.

jsou spoje řádně dotaženy, potrubí smontováno bez vnitřního pnutí

propojení odpovídá hydraulickému i elektrickému schématu

jsou elektromotory (hydrogenerátoru i chladiče) správně zapojeny a zda je dodržen předepsaný smysl otáčení

je hydraulický akumulátor naplněn dusíkem na předepsanou hodnotu

pomocné prvky plní svoji funkci (teploměr, hladinoměr, topné těleso)

První spuštění (pozor – pracovní tlak na pojistném ventilu je nastaven výrobcem dle schéma):

v krátkých intervalech uvést do chodu elektromotor hydrogenerátoru

kontrolovat hlučnost a těsnost potrubí

odvzdušnit hydraulický obvod

dle možnosti odzkoušet funkce obvodu s minimálním zatížením

odzkoušet elektrické řízení

během provozu sledovat kontrolní a měřicí přístroje, hlučnost, výšku a teplotu oleje v nádrži

při prvním spuštění dojde k zaplnění spotřebičů a rozvodného systému olejem a tím k poklesu oleje v nádrži. Pokud hladina poklesne pod minimální hodnotu, je nutné po vypnutí zařízení olej opět doplnit.

po několikanásobném spuštění je hydraulický agregát připraven k provozu.

Plnění nádrže hydrauliky

Nádrž  plnit jedním z  hydraulických olejů uvedených v Tab.1. Jedná se o hydraulické oleje třídy HM a HV dle evropské specifikace CETOP RP 91H ve viskozitních třídách ISO VG 32, 46 a 68.

Hydraulický olej neplnit přímo ze sudu, ale použít plnicí filtrační zařízení s jemností filtrace lepší než 20 μm.

Při úniku oleje je nutné zamezit kontaminaci vodních zdrojů. Uniklý olej odstranit vhodným chemickým prostředkem (Vapex), případně zasypat pilinami nebo pískem a tento olejem nasáklý materiál potom uložit na řízené skládce.

Použitý hydraulický olej je nutné likvidovat v souladu se zákonem o odpadech č.125/97.

| Druh oleje | Kinematická viskozita v mm˛/s v závislosti na teplotě | Bod tuhnutí |
| --- | --- | --- |
|  | 0°C | 20°C | 40°C | 60°C | 80°C | °C |
| OH-HM 32 | 220 | 100 | 32 | 15 | 7 | -40 |
| OH-HM 46 | 400 | 170 | 46 | 18 | 11 | -30 |
| OH-HM 68 | 700 | 170 | 68 | 26 | 14 | -28 |
| OH-HV 32 | 180 | 67 | 32 | 17 | 11 | -40 |
| OH-HV 46 | 350 | 110 | 46 | 25 | 14 | -36 |

Kotevní plan /
Verankerungsplan /
Grounding plan

Připojení ke zdroji elektrického napětí

Elektrické parametry stroje:

Provozní napětí:				~ 3×400 V, 50 Hz, TN-C-S

Celkový příkon / Maximální předřadné jištění:	2,7 kVA / 16 A

Před připojením stroje vypněte hlavní vypínač napájecího okruhu pro stroj a zajistěte suché prostředí v místě připojovacích prací!

Provozní a síťové napětí musí vzájemně souhlasit! Průřez přívodního vedení musí odpovídat jmenovitému proudu při maximálním zatížení stroje.

Jestliže je stroj připojen přímo na svorky elektrického rozvodu, je třeba doplnit přípojku hlavním vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze.

Kontrola směru pilového pásu

Po připojení zapněte krátce stroj a uveďte motor pohonu pásu do chodu. Směr pohybu pásu musí být shodný se směrem šipky na krytu pásu. Jestliže směr nesouhlasí, zaměňte vzájemně fáze na přívodní svorkovnici

Kontrola zapojení stroje k elektrické síti

Naplnění chladicího systému

Připravte směs vody a chladicí kapaliny. Při přípravě směsi se důsledně řiďte pokyny výrobce a dodržujte výrobcem předepsanou koncentraci. Do nádrže chladicího systému nalijte směs vody a chladicí kapaliny.

Při plnění nádrže chladicí kapalinou dbejte na to, aby kapalina nestekla mimo nádrž a nádrž nepřetékala.

Při přidávání antikorozních přísad, nemrznoucích směsí, případně dalších látek dodržujte pokyny výrobce! Při smíchání dvou různých produktů mohou vzniknout jedovaté a agresivní směsi, které mohou ohrozit Vaše zdraví nebo poškodit chladící zařízení stroje!

Kontrola funkcí stroje

Před započetím kontroly funkcí stroje si důkladně prostudujte instrukce v tomto návodu. Neprovádějte kontrolu funkcí stroje, pokud jste plně neporozuměli významu všech tlačítek a všem funkcím stroje.

Zkontrolujte, zda se stroj nebo některá jeho část během přepravy nepoškodil.

Zkontrolujte, zda jsou všechny kryty řádně instalovány a funkční.

Zkontrolujte pomocí Tenzomatu, zda je pilový pás správně napnut. Je-li potřeba, napněte pilový pás. Hodnoty napnutí pilového pásu naleznete na Tenzomatu.

Zapněte hlavní vypínač a zkontrolujte chod všech motorů a agregátů (pohon pilového pásu, hydraulický agregát, chladící čerpadlo, odstraňovač třísek atd.).

Otevřete úplně a pak uzavřete hlavní i podávací svěrák. Přejeďte podavačem z jedné krajní polohy do druhé. Natočte rameno pily z jedné krajní polohy do druhé. Zvedněte rameno do nejvyšší polohy a pak jej spusťte do nejnižší polohy.

Spusťte stroj se zapnutým chladícím čerpadlem a nechte jej běžet naprázdno, aby se naplnil chladicí systém kapalinou. Jakmile začne z trysek chladicího systému vytékat kapalina, je chladicí systém připraven k provozu.

Pilový pás

Odstraňte ochranu zubů pilového pásu teprve, až je pilový pás vložený a částečně napnutý. Tím značně omezíte riziko poranění.

Rozměry pilového pásu

3800×27 (32)×0,9 mm

Volba ozubení pilového pásu

Výrobci nabízejí pilové pásy s konstantním a variabilním ozubením. Rozhodujícím faktorem pro správnou volbu ozubení je délka řezného kanálu příslušejícího k dané velikosti výrobku.

- Konstantní ozubení – pilový pás má stejnou rozteč zubů po celé délce. Tento způsob ozubení je vhodný zejména pro řezání plného materiálu.

Variabilní ozubení – rozteč zubů se mění. Variabilní se používá především u profilových materiálů a svazkového řezání, protože měnící se rozteč zubů snižuje vibrace pilového pásu, zvyšuje životnost pilového pásu a kvalitu řezné plochy.

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny doporučené typy ozubení v závislosti na rozměrech a tvaru řezaného materiálu

Vysvětlivky:

ZpZ – počet zubů na palec. / S – zub s nulovým úhlem čela zubu / K – zub s pozitivním úhlem čela zubu

Příklady označení ozubení::

32 S – číslo „32“ znamená 32 zubů na palec (tzn. konstantní ozubení), písmeno „S“ označuje zuby s nulovým úhlem čela zubu

4–6 K – číslo „4–6“ znamená 4 až 6 zubů na palec (tzn. variabilní ozubení), písmeno „K“ označuje zuby s pozitivním úhlem čela zubu

Záběh pilového pásu

Pro dosažení plné životnosti pilového pásu doporučujeme provádět jeho záběh.

Záběh: Materiál řežte pouze asi o 50% zredukovaným posuvem. Při vzniku vibrací na pásu zvyšte nebo snižte rychlost pásu. U velkých přířezů zabíhejte pás cca 15 minut.

Po zaběhnutí zvyšte pomalu posuv na běžnou hodnotu.  Záběh pilového pásu zabrání tomu, aby u nových pásů došlo vlivem značného počátečního zatížení ke vzniku mikroúlomků na řezných plochách, čímž by se značně snížila životnost pásu.

Optimální zaběhnutí vytvoří ideálně zaoblené řezné hrany, což dává předpoklad pro optimální životnost.

Ovládání stroje

Spuštění pásové pily

| » | Zapněte hlavní vypínač pásové pily. Hlavní vypínač je umístěn na ovládacím panelu. |
| --- | --- |

Ovládací pult

| 1 | Tlačítko TOTAL – STOP V nouzových případech uvede stroj okamžitě do klidu. |
| --- | --- |
| 2 | Zapnutí vypnutí stroje V pozici 1 je stroj zapnut. V pozici 0 je stroj vypnutý. |
| 3 | Volba chlazení pilového pásu Otočením do příslušné polohy nastavíte požadovaný druh chlazení. |
|  |  | Chlazení Microniserem (volitelné příslušenství) |
|  | 0 | Chlazení pásu běží při zapnutém pohonu pásu, tedy při řezném cyklu |
|  |  | Oplach stroje, čerpadlo chlazení běží i při vypnutém pohonu pásu. |
| 4 | Start poloautomatického cyklu Po stisku tlačítka dojde ke spuštění řezného cyklu. K vypnutí dojde po stisku tlačítka STOP |
| 5 | Tlačítko STOP Přeruší cyklus a |
| 6 | Frekvenční měnič Otáčením se mění rychlost otáček pilového pásu v rozsahu 20–120 m/min. |
| 7 | Upnutí/Povolení svěráku Stisk a držení tlačítka upne nebo povolí plnozdvihový svěrák. |
| 8 | Pohyb ramene Stisk a držení tlačítek zvedne nebo spustí rameno pomocí zvedacího hydraulického válce. Při zvedání ramene pomocí tlačítka lze rameno zvedat v celém rozsahu zvedacího válce – zvedání ramene pomocí tlačítka není omezeno nastavením výšky ramene pomocí přepínače z poz. 9. Po delší odstávce stroje (řádově dny) může dočasně docházet k tomu, že rameno nelze zdvihnout do maximální horní polohy. Toto se postupně zlepší během provozu stroje – po několika zdvizích. Při pohybu dolů, lze aktivovat rychloposuv současným stiskem obu tlačítek. |
| 9 | Nastavení horní polohy ramene Dle stupnice na ovládacím panelu je možné omezit maximální horní polohu rameme při pracovním (poloautomatickém cyklu). Čísla na stupnici udávají vzálenost pásu od desky svěráku u jeho pevné čelisti. Omezením výšky ramene lze snížit dobu trvání řezného cyklu. |
| 10 | Regulační ventil Regulačním ventilem se nastavuje rychlost klesání ramene do řezu. POZOR! Jestliže je škrtící ventil při zavírání dotahován příliš pevně, muže se vymačkat sedlo ventilu, což způsobí jeho průsak. Dotahujte proto ventil vždy jen zlehka. |

Obsluha stroje

- Nastavte požadovaný úhel řezu.

- Zvedněte rameno, tak aby pilový pás byl výše, než je výška řezaného materiálu.

- Otevřete svěrák tlačítkem a vložte do něj řezaný materiál. Svěrák upněte – tlačítkem .

- Nastavte pomocí otočného přepínače na poz. 9 výšku zvednutí ramene při pracovním cyklu – nastavená hodnota musí být větší než je výška materiálu.

Stiskem tlačítkam START se spustí pracovní cyklus. Rameno začne klesat do řezu a pohon pásu je spuštěn.

Po dořezání materiálu se rameno zvedne do své horní polohy nastavené pomocí otočného přepínače na pozici 9. Svěrák uvolní řezaný materiál a je možné uříznutý materiál odebrat.

Po vložení nového materiálu a stisknutím tlačítka START se cyklus opakuje.

Přerušení poloautomatického cyklu

| » | Tlačítko STOP Poloautomatický cyklus můžete kdykoliv přerušit tlačítkem 5 – STOP cyklu. Rameno přestane klesat do řezu a zastaví se pilový pás. Stiskem tlačítka 4 – START cyklu znovu spustíte cyklus Nouzové tlačítko TOTAL STOP V případě nebezpečí stiskněte tlačítko TOTAL STOP Po stisku tlačítka TOTAL STOP se okamžitě přeruší chod pilového pásu a zastaví se klesání ramene. Opětovné uvedení do provozu Otočte tlačítkem TOTAL STOP ve směru šipek (na tlačítku). Rameno pily zvedňete nahoru nad materiál a stiskněte tlačítko START cyklu. |
| --- | --- |

Seřízení pásové pily

Nastavení optimálního rozpětí vodících kostek

Pro dosažení klidného průběhu řezu a dostatečné přesnosti řezu, je nutné umístit levou vodící kostku co nejblíže k řezanému materiálu.

- Uvolněte páky levé vodící lišty a posuňte levou část vedení tak, aby hrana levé vodící kostky byla co nejblíže řezanému materiálu.

Sjeďte ramenem do dolní polohy a překontrolujte polohu vodící kostky vůči ložné ploše. Vodící kostka by měla být vzdálena asi 10 mm od ložné plochy svěráku.

Utáhněte páky a ještě jednou zkontrolujte nastavení vodící kostky, kvůli případné kolizi s upínacím stolem nebo čelistí svěráku.

Nastavení rychlosti pilového pásu

Rychlost pilového pásu je možné plynule měnit od 20 do 120 m/min. Nastavení rychlosti proveďte následovně:

Otočným prvkem frekvenčního měniče 6 nastavte požadovanou rychlost pásu.

Nastavení přítlaku do řezu

Pásová pila Workline 410.280 NH je standardně vybavena regulací přítlaku do řezu na jedné vodící.

Přítlak do řezu se nastavuje na pevné vodící kostce.

- Nižší tlak do řezu – otáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček

- Vyšší tlak do řezu – otáčejte šroubem po směru hodinových ručiček.

Nastavení rychlosti klesání ramene

Rychlost klesání ramene se nastavuje pomocí regulace 10 – ovládací panel.

- Otáčením ve směru hodinových ručiček snížíte rychlost klesání ramene.

- Otáčením proti směru hodinových ručiček zvýšíte rychlost klesání ramene.

Nastavení dorazu dolní polohy ramene

Dolní doraz ramene vymezuje nejspodnější polohu ramene. Tento doraz je nutné jednou za měsíc kontrolovat. Při špatném nastavení tohoto dorazu může dojít buď k příliš hlubokému prořezání ukládacího stolu svěráku, nebo k nedořezání materiálu.

Nastavení dorazu dolní polohy ramene je nastaveno pomocí šroubu v konzole.

Nastavení kartáčku

Kartáček má vliv na řezný výkon, životnost pilového pásu, oběžných kol, vodítka tvrdokovů a přesnost řezání. Z tohoto důvodu provádějte kontrolu kartáčku každou směnu.

- Uvolněte upevňovací šroub kartáčku (viz.šipka), až je možno s kartáčkem pohybovat.

Nastavte kartáček k pilovému pásu. Dbejte na to, aby konce štětinek kartáčku nedosahovali až na dno zubů pilového pásu.

Upevňovací šroub znovu utáhněte.

V případě, že se kartáček neotáčí správně (hnací kolečko kartáčku prokluzuje na hnacím kole pilového pásu), přitlačte pomocí šroubu hnací kolečko kartáčku k hnacímu kolu pilového pásu.

Vkládání materiálu

Nepohybujte se pod zdviženými břemeny

Nevstupujte nikdy na válečkovou trať!

Při upínání materiálu do svěráku materiál nepřidržujte ani s ním jinak nemanipulujte! Svěrák Vám může způsobit těžké zranění!

Volba manipulačního prostředku

Používejte ke zvedání a přemisťování materiálu manipulační prostředky s dostatečnou nosností!

Manipulovat s materiálem je možno pouze s vysokozdvižným vozíkem nebo použitím závěsných lan a jeřábu!

Nepoužívejte vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu v případě, že k tomu nemáte oprávnění!

Vkládání

Vkládejte materiál do svěráku tak, aby se po upnutí nemohl pohnout nebo vypadnout ze svěráku. Řežete-li dlouhé kusy materiálu (např. tyče, trubky), používejte k jejich přisouvání k pásové pile válečkové tratě.

Přesvědčte se, zda je délka a šířka válečkové tratě dostatečná vzhledem k rozměrům materiálu, a zda je nosnost tratě dostatečná vzhledem k hmotnosti materiálu!

U kulatého materiálu dbejte na to, aby byl opřen minimálně o dva vertikální válečky a nemohl z válečkového dopravníku spadnout!

Řezání ve svazku

Pokud chcete řezat materiál ve svazku, uvádíme zde několik návrhů, jak materiál ukládat:

Ukládání kulatého materiálu do svazku: Dbejte speciálně u kulatého materiálu, aby tyče byly uloženy dle obrázku. Jestliže tyče uložíte jinak, může dojít k problémům při posuvu. Tyče se vůči sobě posouvají.

Doporučujeme materiál před řezáním ve svazku na konci svařit, aby se jednotlivé části svazku nemohli vůči sobě posouvat. Pozor! Při svařování vypněte stroj pomocí hlavního vypínače! Magnetická pole při svařování by mohla poškodit řídící systém.

Údržba stroje

Demontáž pilového pásu

Při demontáži pilového pásu dbejte na to, aby jste nepoškodili koncový spínač napnutí pilového pásu!

- Zvedněte rameno do nejvyšší polohy a regulačním ventilem rameno v horní poloze zastavte.

Demontujte žlutý ochranný kryt pásu. Kryt je upevněn šrouby dvěma šrouby.

Otevřete zadní kryt ramene.

Otáčením napínacího šroubu doleva uvolněte napnutí pásu a stáhněte pilový pás z oběžných kol.

Po stáhnutí pásu z kol vytáhněte opatrně pilový pás z vodících kostek.

Montáž pilového pásu

Při montáži pilového pásu dbejte na to, aby jste nepoškodili koncový spínač napnutí pilového pásu!

- Před vložením nového pilového pásu musí být vodící kostky, oběžná kola a vnitřní strana ramene důkladně zbavena nečistot a třísek. Při nasazování pásu respektujte směr zubů pásu.

Vsuňte pilový pás nejprve do vodících kostek. Dbejte na to, aby pilový pás běžel mezi oběma kladkami a aby byl zasunut úplně nahoru.

Vložte pilový pás na obě oběžná kola. Dbejte na to, aby zadní část pilového pásu přiléhala těsně k osazení kol. Proto, když nasadíte pilový pás, zatlačte jej co nejvíce k osazení kola.

Otáčejte napínacím šroubem doprava až lehce napnete pilový pás. Nyní odstraňte plastový kryt zubů.

Zavřete zadní kryt ramene.

Namontujte žlutý ochranný kryt pásu. Šipka na krytu musí souhlasit se směrem šipky na pásu. Nesouhlasí-li, otočte pás.

Napínání a kontrola pilového pásu

Správné napnutí pilového pásu je důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu řezu a životnost pásu. Pilové pásy se napínají dle zvoleného typu pilového pásu a pásové pily, proto doporučujeme, abyste dodržovali doporučení výrobce.

Napínání pilového pásu

- Po nasazení pilový pás lehce předepněte tak, aby nepadal z kol.

- Nasaďte na pilový pás Tenzomat a zajistěte šrouby.

Napínejte pilový pás tak dlouho, dokud není napnut na doporučenou hodnotu.

Nastavení běhu pilového pásu na napínacím kole

Pravidelně kontrolujte uložení pásu na oběžném kole a ve vodících kostkách. Zejména při výměně pilového pásu je důležité správně nastavit běh pilového pásu.

Kontrola běhu pásu

Neběží-li pás správně, může dojít k následujícím problémům:

Pilový pás spadne z oběžných kol – může dojít k poškození pásu a ochranného krytu pásu.

Pilový pás běží po osazení napínacího kola – může dojít poškození pásu a osazení oběžného kola

- Zapněte a vypněte krátce pohon pásu.

Vypněte hlavní vypínač!

Otevřete kryt.

Zkontrolujte uložení pásu na oběžných kolech.

Jestliže je odstup zadní části pásu od osazení kola 1 – 3 mm, je nastavení v pořádku.

Jestliže je odstup větší než 3 mm, nebo běží-li pás po osazení kola, musí se běh pásu seřídit.

Seřízení běhu pásu

Běh pásu se nastavuje imbusovým šroubem (šipka) v napínací kostce na rameni. Správný odstup zadní části pásu od osazení kola je 1 – 3 mm.

Otáčíme-li šroubem doprava, přiblíží se pás k osazení napínacího kola.

Otáčíme-li šroubem doleva, oddálí se pás od osazení napínacího kola.

Po nastavení zkontrolujte běh pásu ještě jednou.

Nastavení dorazu dolní polohy ramene

Dolní doraz ramene vymezuje nejspodnější polohu ramene. Tento doraz je nutné jednou za měsíc kontrolovat. Při špatném nastavení tohoto dorazu může dojít buď k příliš hlubokému prořezání ukládacího stolu svěráku nebo k nedořezání materiálu.

- Zvedněte rameno do horní polohy.

Povolte kontramatku stavěcího šroubu a nastavte jej na požadovanou hodnotu.

Stavěcí šroub opět zajistěte kontramatkou.

Nastavte koncový spínač dolní polohy ramene.

Nastavení koncového spínače dolní polohy ramene

Jestliže byl seřizován dolní doraz ramene, musí být znovu nastaven koncový spínač.

Kontrola nastavení

Spusťte rameno do nejnižší polohy. Leží-li rameno na dolním dorazu a koncový spínač zareagoval, je nastavení v pořádku. V opačném případě proveďte nastavení spínače.

Nastavení spínače

- Uvolněte kontramatku dorazového šroubu spínače a šroub zašroubujte.

Spusťte rameno na dolní doraz a zapněte pohon pásu.

Vyšroubujte dorazový šroub spínače dokud se pohon pásu nezastaví.

Zajistěte šroub opět kontramatkou a zkontrolujte ještě jednou nastavení koncového spínače.

Chladící prostředky a odstraňování třísek

| Vlastnosti kapaliny se zhoršují: | Při nízké koncentraci chladicí kapaliny dochází: | Při vysoké koncentraci chladicí kapaliny dochází: |
| --- | --- | --- |
| použitím znečištěné vody přísadami cizích olejů (hydraulika, převody) vysokými pracovními teplotami nedostatečným větráním a nedostatečnou cirkulací chybnou koncentrací | ke zhoršení antikorozní ochrany. ke zhoršení mazacích vlastností emulze. ke zvýšení mikrobiologického napadení | ke zhoršení chladící schopnosti kapaliny. ke zvýšení pěnivosti. ke zhoršení stability emulze. k vytváření lepivých zbytků |

Kontrola chladicí kapaliny

Stav chladicí kapaliny má bezprostřední vliv na řezací výkon a na životnost stroje. Běžná doba životnosti chladicí kapaliny je 1 rok, po této době doporučujeme chladicí kapalinu vyměnit. Tato doba je závislá na stupni znečištění chladicí kapaliny (zejména cizími oleji) a na dalších faktorech.

Kontrolujte pravidelně hladinu chladicí kapaliny a funkci čerpadla!

Tabulka kontroly chladicí kapaliny:

| Kontrola | Interval | Metoda | Stav | Opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hladiny kapaliny | denně | visuální | nízká | po zkoušce koncentrace doplnit vodu, nebo emulzi |
| Koncentrace | denně | refraktometr, hustoměr | vysoká nízká | doplnit vodu doplnit základní emulsi |
| Zápach | denně | smyslově | nepříjemný pach | dobře provětrat, bio přísada, nebo výměna kapaliny |
| Znečištění | denně | smyslově | vyplavující se olejový maz, kal, houba | odebrat olejový maz, přidat Biozid*, případně Fungizid*, vyměnit náplň po předchozím vyčištění systému pomocí čistící přísady* |
| Antikorozní přísada | v případě potřeby | visuálně třískový test Herbert-test | nedostatečná antikorozní ochrana | vyzkoušet stabilitu, eventuálně zvednout koncentraci, nebo hodnotu pH |
| Stabilita | v případě potřeby | refraktometr | zaolejování | přidání koncentrátu vznést dotaz na dodavatele |
| Pěnivost | v případě potřeby | třepací test | pěna příliš hustá rozpadání pěny příliš pomalé | zamezení vnikání vzduchu zvýšit tvrdost použité vody použít odpěňovač |

*Podle údajů a předpisů výrobce, nebo podle informací dodavatele.

Odstraňování třísek

Třísky, které vznikly v průběhu řezání, musí být zneškodněné dle platných předpisů.

Třísky nechte odkapat.

Odkapané třísky přemístěte do vodotěsné nádoby. Dbejte na to, aby nádoba netekla, protože třísky i po delší době odkapání obsahují zbytky chladicí kapaliny.

Nádobu předejte odborné firmě, která je vybavená zařízením pro zneškodňování chladicí kapalinou znečištěných třísek. Jestliže je stroj vybaven mikromazacím zařízením, musí být třísky rovněž předány ke zneškodnění odborné firmě.

Hydraulika, tuky a oleje

Převodové oleje

V převodovkách jsou použity oleje, které jsou použitelné po celou dobu životnosti převodovky.

Do převodovek používejte oleje specifikace DIN 51517. Viskozitní třídu ISO VG zvolte dle původní olejové náplně.

Doporučené oleje a množství dle typu pásové pily

| Pásová pila | Převodový olej | Objem oleje |
| --- | --- | --- |
| Workline 410.280 NH | Shell Tivela S 320 | 1,0 l |
| Vynašeč třísek | Shell Tivela S 320 | 0,075 l |

Převodový olej – přehledová tabulka:

| Výrobce | Třída viskozity |
| --- | --- |
|  | ISO VG 100 | ISO VG 220 | ISO VG 320 |
| BP | Energol GR-XP 100 | Energol GR-XP 220 | Energol GR-XP 320 |
| Castrol | Alpha SP 100 Alpha MW 100 | Alpha SP 220 Alpha MW 220 |  |
| Elf | Reductelf SP 100 | Reductelf SP 220 Reductelf Synthese 220 | Reductelf SP 320 |
| Esso | Spartan EP 100 | Spartan EP 220 | Spartan EP 320 |
| Mobil | Mobilgear 627 | Mobilgear SHC 220 Mobilgear 630 | Mobilgear 632 |
| ÖMV |  | PG 220 |  |
| Paramo | PP 7 | Paramo CLP 220 | Paramo CLP 320 |
| Shell | Shell Omala 100 | Shell Omala 220 Shell Tivela S 220 | Shell Omala 320 Shell Tivela S 320 |
| Total | Carter EP 100 | Carter EP 220 | Carter EP 320 |

Mazací tuky

Pro mazání doporučujeme používat mazací tuky na bázi lithiového mýdla třídy NGLI-2. Různé tuky jsou mísitelné, jestliže jsou jejich základní olejové báze a typ hustoty stejné.

Srovnávací tabulka mazacích tuků:

| Výrobce | Mazací olej |
| --- | --- |
| BP | Energrease LS - EP |
| DEA | Paragon EP1 |
| Esso | FETT EGL 3144 |
|  | Beacon EP 1 |
|  | Beacon EP 2 |
| FINA | FINA LICAL M12 |
| Klüber | Microlube GB0 |
|  | Staburags NBU8EP |
|  | Isoflex Spezial |
| Optimol | Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2 |
| Shell Aseol AG | ASEOL Litea EP 806-077 |
| Texaco | Multifak EP1 |

Mazání

Na stroji se vyskytuje několik uložení, která je nutno pravidelně promazávat, aby byla zajištěna správná funkce stroje.

| Mazací místo | Mazání |
| --- | --- |
|  | Horní lišta posuvu držáku vodící kostky |

Hydraulické oleje

Hydraulický olej doporučujeme vyměňovat jednou za 2 roky, protože olej může zhoršovat své vlastnosti a nemusí již vyhovovat nárokům hydraulického zařízení. Pokud je hydraulický systém vybaven filtrem (2SF 56/48-0,063), vyměňte také filtr.

Do hydraulických agregátů používejte oleje specifikace DIN 51524-HLP, ISO 6743–4 a viskozitní třídy ISO VG 46. Množství hydraulického oleje – viz kapitola Kontrola stavu hydraulického oleje.

Srovnávací tabulka hydraulických olejů:

| Výrobce | Typ oleje | Výrobce | Typ oleje |
| --- | --- | --- | --- |
| Agip | Oso 46 | Ina | Hidraol 46 HD |
| Aral | Vitam GF 46 | Klüber | Lamora HLP 46 |
| Avia | Avilub RSL 46 | Maďarsko | Hidrokomol P 46 |
| Benzina | OH-HM 46 | Mobil | Mobil DTE 25 |
| BP | Energol HLP 46 | ÖMV | HLP 46 |
| Bulharsko | MX-M/46 | Polsko | Hydrol 30 |
| Castrol | Hyspin AWS 46 | Rumunsko | H 46 EP |
| Čepro | Mogul HM 46 | Rusko | IGP 30 |
| DEA | Astron HLP 46 | Shell | Tellus Oil 46 |
| Elf | Elfolna 46 | Sun | Sunvis 846 WR |
| Esso | Nuto H 46 | Texaco | Rando HD B 46 |
| Fam | HD 5040 | Valvoline | Ultramax AW 46 |
| Fina | Hydran 46 |  |  |

Údržba hydrauliky

Po padesáti provozních hodinách, nejdéle po třech měsících od uvedení do provozu, je třeba provést jako preventivní opatření první údržbu. Tato údržba zahrnuje:

kontrolu těsnosti a dotažení všech prvků a propojovacích elementů ( ventily, šroubení, trubky, hadice atp.)

kontrolu hladiny oleje

kontrolu teploty oleje – teplota by neměla překročit hodnotu 70°C

kontrolu funkce signalizačních prvků (teploměr, hladinoměr, indikace zanesení filtru)

kontrolu nastavení pracovního tlaku

Pro zajištění spolehlivé funkce je třeba dodržovat  intervaly kontroly a údržby uvedené v tabulce

| Interval | denně | týdně | měsíčně | kvartálně | pololetně | ročně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracovní kapalina Hladina Teplota Kvalita Výměna | - - - - | × × - - | - - × - | - - - - | - - - - | - - - × |
| Filtr Výměna | Dle indikace | - | - | - | - | - |
| Ostatní kontroly Vnější prosaky Znečištění Poškození Hlučnost Kontrolní přístroje | × × - × - | - - × - - | - - - - X | - - - - - | - - - - - | - - - - - |

Čištění stroje

Po skončení každé směny očistěte stroj od chladicí kapaliny a nečistot zachycených na stroji a nakonzervujte vodící plochy.

Jedná se především o:

Upínací čelisti svěráku.

Vedení upínacích čelistí svěráku.

Ložnou plochu svěráku.

Výměna dílů

Výměna ložiska tvrdokovu

Jestliže tvrdokovová vodítka nelze seřídit, je nutné vodítka vyměnit.

- Odpojte přívod chladící kapaliny, demontujte pilový pás a vodící kostku pilového pásu.

Uvolněte stavěcí šrouby tvrdokovového vodítka.

Vyšroubujte upínací šroub prvního tvrdokovového vodítka a vodítko vyjměte.

Vyšroubujte upínací šrouby druhého tvrdokovového vodítka a vodítko vyjměte.

Vložte nová tvrdokovová vodítka, pevně je přišroubujte a namontujte vodící kostku na stroj.

Namontujte pilový pás, nastavte tvrdokovová vodítka.

Výměna kartáčku

Jestliže je čistící kartáček tak opotřebený, že dále neplní svoji funkci, je nutné ho vyměnit.

- Povolte matice na kartáčku, vyměňte opotřebený kartáček za nový a znovu přišroubujte matice.

Nastavte kartáček k pilovému pásu.

Výměna kladek vedení pilového pásu

Jestliže pilový pás již není vodícími kladkami náležitě vedený a nebo jsou-li kladky již viditelně opotřebeny, musíte kladky vyměnit.

- Demontujte pilový pás.

Odpojte hadičku od přívodu chladící kapaliny, odšroubujte regulaci přítlaku. Regulaci přítlaku nechte připojenou k hydraulickému systému. Dále demontujte vodící kostku pilového pásu.

Upevněte vodící kostku do svěráku a následujícím způsobem demontujte oba excentry s ložisky.

Odšroubujte matky z excentrů.

Pomocí vyrážeče vyklepněte excentry z ložisek.

Vyměňte všechny opotřebovaná ložiska, případně i jiné opotřebované součásti.

Nasaďte excentry do kostek. Nasaďte na oba excentry součástky v daném pořadí. Ložiska naklepněte na excentry pomocí přípravku.

Našroubujte matky na oba excentry a lehce je utáhněte.

Vložte nyní kousek pilového pásu do vodící kostky (cca 15 – 20 cm). Nastavte excentry pomocí klíčů, tak aby pilový pás běžel uprostřed. Vodící kladky nesmí příliš tlačit na pilový pás, ale musí se při pohybu pilového pásu volně otáčet.

Utáhněte matice na obou excentrech.

Vyndejte zkušební kus pilového pásu z vedení kostky. Namontujte vodící kostku na stroj a připojte regulaci přítlaku do řezu a chlazení. Nasaďte pilový pás.

Výměna napínacího kola

- Demontujte pilový pás.

Vyšroubujte šroub a sundejte podložku..

Pomocí tříramenného stahováku stáhněte kolo z hřídele. Pokud na hřídeli zůstalo ložisko, stáhněte jej také.

Zkontrolujte stav ložisek napínacího kola a případně je vyměňte za nové.

Hřídel očistěte a namažte tukem. Do drážky vložte pojistný kroužek.

Nasaďte na hřídel ložisko a přisuňte jej až k pojistnému kroužku. Pak nasaďte vymezovací kroužek na hřídel a přisuňte jej až k ložisku.

Vložte pojistný kroužek do díry v kole.

Vložte do díry v kole ložisko a přitlačte jej až k pojistnému kroužku.

Nasaďte na hřídel kolo a do díry v hřídeli zašroubujte přípravek k natahování kola.

Utahováním matice nasuňte kolo na hřídel.

Našroubujte zpět podložku a šroub.

Namontujte pilový pás. Tím je výměna kola hotova.

Výměna hnacího kola

- Demontujte pilový pás.

Vyšroubujte šroub a sundejte podložku.

Pomocí stahováku stáhněte kolo z hřídele.

Nasaďte kolo na hřídel a do drážky vložte pero.

Do díry v hřídeli zašroubujte přípravek k natahování kola. Utahováním matice nasuňte kolo na hřídel.

Našroubujte zpět podložku a šroub.

Namontujte pilový pás. Tím je výměna kola hotova.

Výměna čerpadla chlazení

Připojení může provést pouze kvalifikovaný odborník! Zasažení elektrickým proudem může mít smrtelné následky.

- Vytáhněte chladící nádrž s kapalinou co nejdále z podstavce.

Vytáhněte hadičku rozvodu chladící kapaliny z přípojky a odšroubujte přípojku hadičky z chladící pumpy. Odpojte čtyři šrouby na přírubě chladícího čerpadla a vytáhněte čerpadlo z plechového držáku.

Odmontujte kryt svorkovnice čerpadla. Odpojte 4 svorky přívodní kabeláže. Přívodní kabeláže rozeznáte dle červených kabelových svorek.

Povolte vývodku kabelu a vytáhněte kabel z čerpadla.

Demontujte kryt svorkovnice nového čerpadla. Protáhněte přívodní kabel čerpadla a připojte jej ke svorkám.

Našroubujte vývodku kabelu a kryt svorkovnice. Dbejte přitom na správné těsnění! Utěsněte přípojku hadice chladící kapaliny teflonovou páskou a opět zašroubujte. Nasaďte hadičku chladící kapaliny, posaďte čerpadlo na plechový držák a opět je přišroubujte.

Závady /
Troubleshooting

Mechanické závady

| Problém | Možné příčiny | Náprava |
| --- | --- | --- |
| šikmý řez | • | Špatně nastavené tvrdokovové vedení | Nastavit dle kapitoly „Údržba a seřizování“ |
|  | • | Opotřebené tvrdokovové vedení | Vyměnit dle kapitoly „Výměna opotřebených dílů“ |
|  | • | Nesprávně nastavené kostky vedení pilového pásu | Nastavit dle kapitoly „Údržba a seřizování“ |
|  | • | Opotřebené ložiska vedení pilového pásu | Vyměnit dle kapitoly „Výměna opotřebených dílů“ |
|  | • | Nesprávně nastavený stírací kartáček | Nastavit dle kapitoly „Údržba a seřizování“ |
|  | • | Opotřebený stírací kartáček | Vyměnit dle kapitoly „Výměna opotřebených dílů“ |
|  | • | Nedostatečné napnutí pilového pásu | Zvýšit napětí pásu a nastavit kontrolní koncový spínač |
|  | • | Nesprávně zvolené ozubení pilového pásu | Vyměňte pilový pás a dodržujte při volbě nového pásu pokyny výrobce |
|  | • | Opotřebovaný pilový pás | Vyměňte pilový pás |
|  | • | Nesprávně vyrovnaný válečkový dopravník | Seřiďte dopravník |
|  | • | Špinavý ukládací stůl | Očistěte podávací stůl od špon a zbytků materiálu |
|  | • | Vodící lišta a vodící kostka jsou volné | Upněte vodící lištu |
|  | • | Lišta vedení a vodící kostka jsou příliš daleko od materiálu | Nastavte vodící kostku k materiálu |
|  | • | Rychlý řezný posuv | Snižte rychlost posuvu do řezu |
|  | • | Neočekávaný výkyv v kvalitě materiálu | Přizpůsobte řez a rychlost podávání dle potřeby |
| řez není v požadovaném úhlu | • | Zajišťovací páka je volná | Zkontrolujte účinnost zajišťovací páky a v případě potřeby proveďte její seřízení dle kapitoly „Údržba a seřizování“ |
|  | • | Nastavený úhel nesouhlasí | Zkontrolujte účinnost zajišťovací páky a v případě potřeby proveďte její seřízení dle kapitoly „Údržba a seřizování“ |
|  | • | Nedostatečné napnutí pilového pásu | Napněte pilový pás a nastavte koncový spínač dle kapitoly „Údržba a seřizování“ |
|  | • | Držák vodící kostky a vodící kostka jsou volné | Upevněte vodící kostku a držák |
|  | • | Špína mezi materiálem a upínací čelistí | Očistěte materiál a upínací čelist od špon a zbytků materiálu |
| Nízká životnost pilového pásu | • | Nedostatečné napnutí pilového pásu | Zvětšit napnutí pilového pásu a nastavit snímač napnutí pilového pásu dle kapitoly „Údržba a seřizování“. |
|  | • | Opotřebovaný stírací kartáček | Zkontrolujte stav stíracího kartáčku a v případě nadměrného opotřebení kartáček vyměňte dle kapitoly „Výměna opotřebených dílů“ |
|  | • | Nesprávně nastavený stírací kartáček | Zkontrolujte nastavení stíracího kartáčku, kartáček nastavte dle kapitoly „Údržba a seřizování“ |
|  | • | Příliš napnutý pilový pás | Snižte napnutí pilového pásu a nastavte koncový spínač napnutí pilového pásu dle kapitoly „Údržba a seřizování“ |
|  | • | Nesprávné nastavení tvrdokovových vodítek | Zkontrolujte nastavení tvrdokovového vedení a nastavte vedení dle kapitoly „Údržba a seřizování“ |
|  | • | Opotřebené tvrdokovové vedení pilového pásu | Zkontrolujte stav tvrdokovového vedení a v případě nadměrného opotřebení vyměňte tvrdokovová vodítka dle kapitoly „Výměna opotřebených dílů“ |
|  | • | Opotřebená ložiska vedení pilového pásu | Zkontrolujte vodící ložiska a zjistíte-li opotřebení nebo poškození ložisek, proveďte jejich výměnu dle kapitoly „Výměna opotřebených dílů“ |
|  | • | Nesprávné nastavení vodící kostky pilového pásu | Nastavte vodící kostku dle kapitoly „Údržba a seřizování“ |
|  | • | Nesprávně nastavený posuv a rychlost pilového pásu | Přizpůsobte posuv a rychlost pilového pásu dle hodnot uváděných výrobcem pilového pásu |
|  | • | Různá kvalita materiálu | Přizpůsobte posuv a rychlost pilového pásu danému materiálu (použijte zkoušku řezem) |
|  | • | Nekvalitní pilový pás | Vyměňte pilový pás ( informujte se u dodavatele zařízení) |
|  | • | Nesprávně zvolené ozubení pilového pásu | Vyměňte pilový pás a při výběru pilového pásu se řiďte pokyny výrobce |
|  | • | Nesprávné nastavení běhu pilového pásu | Zkontrolujte mezeru mezi hřebenem pilového pásu a osazením hnaného kola. Popřípadě nastavte běh pilového pásu kapitoly „Údržba a seřizování“ |
|  | • | Opotřebovaný pilový pás | Vyměňte pilový pás a při výběru pilového pásu se řiďte pokyny výrobce |
| Nevyhovující řezný výkon | • | Nesprávné ozubení pilového pásu | Vyměňte pilový pás a při výběru pilového pásu se řiďte pokyny výrobce |
|  | • | Nesprávně nastavený posuv a rychlost pilového pásu | Přizpůsobte posuv a rychlost pilového pásu dle hodnot uváděných výrobcem pilového pásu |
|  | • | Špatně nastavený doraz spodní polohy ramene pily | Zkontrolujte nastavení dorazu pily a seřiďte jej |
| Přířezek není dořezán |  | Dosedací plocha dorazu je znečištěna | Očistěte dorazovou plochu koncového spínače od třísek a zbytků materiálu |
|  | • | Kovové třísky mezi ventilem a panelem. | Odstranit třísky. Nasadit O kroužek ø10x2 mm na hřídel regulačního ventilu. |
| Regulačním ventilem nelze pootočit. | • | Nečistoty uvnitř ventilu. | Vyčistit ventil, nepomůže-li, pak jej vyměnit. |
|  | • | Tlakový spínač je špatně nastaven | Nastavte tlakový spínač dle kapitoly „Údržba a seřizování“ |
| Nelze spustit pohon pilového pásu | • | Tlakový spínač je vadný | Vyměňte vadné části tlakového spínače |
|  | • | Špatně seřízená geometrie napínacího kola. | Seřídit vzdálenost pásu od osazení kola na cca 2 mm dle návodu k obsluze. |
|  | • | Neseřízené tvrdokovové destičky vedení pilového pásu. | Seřídit vodící kostky (ložiska + tvrdokovové vedení) dle návodu k obsluze. |
| Praskání pilových pásů. | • | Neseřízené vodící kostky (ložiska + tvrdokovové vedení). | Seřídit vodící kostky (ložiska + tvrdokovové vedení) dle návodu k obsluze. |
|  | • | Opotřebovaná ložiska vodících kostek. (poškozené valivé elementy nebo má vnější kroužek ložiska kónický tvar). | Výměna ložisek vodících kostek a jejich seřízení vůči pilovému pásu dle návodu k obsluze. |
|  | • | Vůle v uchycení zvedacího válce. |  |
|  | • | Vymačkaný čep horního nebo dolního úchytu zvedacího válce. | Výměna kompletního horního nebo dolního úchytu zvedacího válce. |
| Poškození ozubení pilového pásu. |  |  |  |
|  | • | Nesprávně seřízená geometrie tvrdokovových vedení vodících kostek. | Seřízení tvrdokovového vedení vodících kostek. |
|  | • | Opotřebovaná ložiska vodících kostek. | Výměna ložisek vodících kostek. |
| Pila podřezává. |  |  |  |
|  | • | Opotřebované gumové kolo náhonu kartáčku | Výměna gumového kola kartáčku. |
|  | • | Opotřebované rýhování hnacího kola | Výměna hnacího kola. |
| Nefunkční čištění pilového pásu. | • | Zkorodovaná hřídel náhonu kartáčku. | Vyčištění uložení hřídele kartáčku a namazání vazelínou. |
|  | • | Špatně seřízená poloha kartáčku vůči krytu kartáčku – kryt brání otáčení kartáčku. | Ustavit kryt kartáčku tak, aby se kartáček mohl volně otáčet. |
| Rameno pily se při řezu periodicky nadzvedává a klesá o pár mm; snižuje se tím významně životnost pásů. | • | Vůle v uložení hnacího kola na hřídeli. | Výměna hnacího hřídele za nové delší provedení, nová ložiska, distanční kroužek, nové hnací kolo, pera, dvě víčka na čela hřídele + šrouby |
|  | • | Vymačkaná drážka pro pero. |  |

Elektrické závady

| Problém | Možné příčiny | Náprava |
| --- | --- | --- |
| Pilu nelze uvést do chodu. | • | Chybí napájecí napětí | Kontrolovat přívodní napětí v el.síti |
|  | • | Vadné nadproudové relé (tepelná ochrana) | Prověřit stav zapnuto/vypnuto všech nadproudových relé FA. |
|  | • | Nesepnuté koncové spínače napnutí pásu, zavření krytu pásu a krytu ramene. | Překontrolovat správné napnutí pásu, zavření krytu pásu a krytu ramene |
| Potom ,co je řez dokončen, se nezvedne rameno. | • | Spodní koncový spínač je špatně nastaven. | Nastavte spodní doraz koncového spínače dle kapitoly „Výměna opotřebených dílů“ |
|  | • | Závada v hydraulickém systému•nefunguje magnetický ventil HYTOS (BOSCH) | Přezkoušet funkci magnetického ventilu• ventil zapnout a změřit napětí na jeho svorkách a cívce |
| Elektromotor a čerpadlo je bez napětí. Mezi stykačem a tepelnou ochranou není síťové napětí. | • | Vadný stykač. | Vyměnit stykač motoru. |
| Nefunkční ukazatel rychlosti pásu. | • | Neseřízený senzor rychlosti. | Seřídit senzor rychlosti |
|  | • | Vadný displej | Výměna displeje |
|  | • | Vadný senzor – dioda ukazatele rychlosti nesvítí. | Výměna senzoru a jeho nastavení. |
| Občasné vypínání ochrany motoru hydraulického agregátu MA3. | • | Příliš vysoký pracovní tlak hydraulického systému. | Snížit tlak v hydraulickém systému. Smí provést servisní technik. |
| Hydraulický agregát je zapnutý ale nelze pohnout s ramenem nebo svěrákem | • | Špatné zapojení el. přívodu.Fáze jsou zapojeny obráceně | Vyměnit fáze mezi sebou. Smí provést servisní technik. |
| Chlazení není v chodu | • | Chladící směsi je nedostatek | Doplňte chladící směs |
|  |  | Vadné tepelné relé | Výměna tepelného relé |
|  |  | Přívodní hadice je prasklá nebo ucpaná | Zkontrolujte rozvod chlazení a případně chladící systém vyčistěte. |
|  |  | Ochrana čerpadla je vadná | Ochranu zkontrolovat popř. vyměnit |
|  |  | Chladící čerpadlo je vadné | Vypněte chladící čerpadlo |

Hydraulické závady

| Problém | Možné příčiny | Náprava |
| --- | --- | --- |
| Hydrogenerátor nedodává olej | • | obrácený smysl otáčení | Zkontrolujte správné připojení jednotlivých fází. Přepojte správně zapojení jednotlivých elektrických fází. |
|  | • | nedostatek oleje v nádrži | Doplnit hydraulický olej. |
|  | • | viskozita oleje neodpovídá předepsané hodnotě | Vyměnit hydraulický olej. |
|  | • | porucha hydrogenerátoru | Volat servis |
|  | • | Špatné zapojení el. přívodu. | Zkontrolujte správné připojení jednotlivých fází. Přepojte správně zapojení jednotlivých elektrických fází. |
| Olej obsahuje vzduchové bubliny | • | obvod není dostatečně odvzdušněn | Provést odvzdušnění hydraulického okruhu. |
|  | • | nízká hladina oleje | Doplnit hydraulický olej. |
|  | • | těsnění na hřídeli hydrogenerátoru poškozeno | Volat servis |
| Zvýšený mechanický hluk | • | poškozena spojka náhonu | Volat servis |
|  | • | poškozená nebo zničená ložiska motoru | Volat servis |
|  | • | přisávání vzduchu | Zkontrolovat těsnost. |
| Malý tlak, hydrogenerátor dodává olej | • | závada na pojistném ventilu | Špatné nastavení. Zkontrolujte nastavení a případně pojistný ventil seřiďte. |
|  | • | opotřebení hydrogenerátoru | Volat servis |
|  | • | vnější nebo vnitřní netěsnosti | Volat servis |
| Hydrogenerátor se zadřel | • | poškození pevnými částicemi v oleji | Provést filtraci oleje, případně volat servis. |
|  | • | nedodržení předepsané viskozity oleje | Výměna hydraulického oleje. |
|  | • | nevhodný druh oleje | Výměna hydraulického oleje. |
|  | • | překročení životnosti hydrogenerátoru | Volat servis. |
| Přehřívání oleje | • | špatná funkce chladiče | Zkontrolovat funkci chladiče případně volat servis. |
|  | • | opotřebení hydrogenerátoru, část energie se mění v teplo | Volat servis. |
| Hydraulický rozváděč nelze přestavit | • | elektromagnet nemá signál (napětí ) – přerušené přívodní vedení | Přezkoušení. |
|  | • | spálená cívka elektromagnetu | Výměna cívky – volat servis. |
|  | • | - vázne šoupátko rozváděče | Výměna šoupátka – volat servis. |

Schémata / 
Schemas / 
Schematics

Elektrické schema /
Elektroschema /
Wiring diagrams – 3×400 V, TN-C-S

Hydraulické schéma / 
Hydraulikschema / 
Hydraulic diagram

| Poz. | Název položky |  | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung |  | Menge |
| Pos. | Item |  | Pcs. |
| 1 | Nádrž / Behälter / Tank | TM13,5/S 15 dm3 | 1 |
| 2 | Elektromotor / Elektromotor / Electromotor | EM71 0,25kW/3B35 50 Hz, <1 A | 1 |
| 3 | Hydrogenerátor / Hydraulikgenerator / Hydrogenerator | 10A2,5x053G 2,5 cm3/rmp | 1 |
| 4 | Ventil zpětný / Gegendruckventil / Clack-valve | MPF0301AG1 | 1 |
| 5 | Nalévací zátka / Stopfen / Fill stopper | cPT-MD-FA/1 | 1 |
| 6 | Přepouštěcí ventil / Bypaßventil / By pass valve | SR1A-A/S10 | 1 |
| 7 | Jednosměrný ventil / Einwegventil / One-way valve | SC1F-A2/H005 | 1 |
| 8 | Rozváděč / Schaltschrank / Switchboard | RPEK1-03G3Z11/02400E1K1 | 1 |
| 9 | Rozváděč / Schaltschrank / Switchboard | RPEK1-03G3Y11/02400E1K1 | 1 |
| 10 | Hydraulický zámek / Hydraulisches Schloß / Hydraulic lock | RJV1-05-0 | 1 |
| 11 | Rozváděč / Schaltschrank / Switchboard | SD3E-A2/S2L2+C13D-02400E1K1 | 1 |
| 12 | Pojistný ventil / Sicherungventil / Safety valve | VPNH ¼ 92.151.001 | 1 |
| 13 | Škrtící ventil / Drosselventil / Throttle-valve | VS01-04/R2,5 92.152.001 | 1 |
| 14 | Kostka regulace / Regulationklotz / Regulation cube | 251.077 | 2/1 |
| 15 | Block | 92.153.005 729-0059 | 1/0 |
| 16 | Tlakový spínač / Druckschalter / Pressure switch | 0166415031059 20–50 bar | 1 |

Výkresy sestav pro objednání náhradních dílů / 
Zeichnungen für Bestellung der Ersatzteile / 
Drawing assemblies for spare parts order

Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte: typ stroje (např. practix Workline 410.280 NH) , výrobní číslo (např. 125) a rok výroby (např. 1999).

In die Bestellung der Ersatzteile führen Sie immer an: Maschinentyp (z. B. Workline 410.280 NH), Serien Nr. (z. B. 125) und Baujahr (z. B. 1999).

For spare parts order, you must always to allege: type of machine (for example Workline 410.280 NH), serial number (for example 125, see cover page) and year of construction (for example 1999).

Workline 410.280 NH

Kusovník / Stückliste / Piece list – 
Workline 410.280 NH

Rameno / Sägerahmen / Saw arm - 1

Kusovník / Stückliste / Piece list – 
Rameno / Sägerahmen / Saw arm - 1

Rameno / Sägerahmen / Saw arm - 2

Kusovník / Stückliste / Piece list – 
Rameno / Sägerahmen / Saw arm - 2

Napínání / Spannung / Tensioning

Kusovník / Stückliste / Piece list – 
Napínání / Spannung / Tensioning

Vedení pásu / Sägebandführung / Belt guide

Kusovník / Stückliste / Piece list – 
Vedení pásu / Sägebandführung / Belt guide

Vodící kostka / Führungsklotz / Guiding cube – 1

Kusovník / Stückliste / Piece list – 
Vodící kostka / Führungsklotz / Guiding cube – 1

Vodící kostka / Führungsklotz / Guiding cube – 2

Kusovník / Stückliste / Piece list – 
Vodící kostka / Führungsklotz / Guiding cube – 2

Svěrák / Schraubstock / Vice

Kusovník / Stückliste / Piece list – 
Svěrák / Schraubstock / Vice

Válec svěráku / Schraubstockzylinder / Vice cylinder

Pohon / Antrieb / Drive

Podstavec svěráku / Schraubstockuntersatz / Vice base

Kusovník / Stückliste / Piece list – 
Podstavec svěráku / Schraubstockuntersatz / Vice base

Podstavec / Untersatz / Base

Kusovník / Stückliste / Piece list – 
Podstavec / Untersatz / Base

Válec zvedací / Hebezylinder / Lifting cylinder

Kusovník / Stückliste / Piece list – 
Válec zvedací / Hebezylinder / Lifting cylinder

Ovladací panel / Bedienpult / Control panel

Kusovník / Stückliste / Piece list – 
Ovladací panel / Bedienpult / Control panel

# Text boxes

Pozor!

Návod k obsluze musí být stále k dispozici u stroje!
Udržujte návod k obsluze v dobrém stavu!

Pozor!

Rukavice se smí používat pouze při výměně obráběného materiálu nebo nástroje (pilového pásu)! Stroj a příslušenství přitom musejí být v klidu!

Pokud je stroj v chodu, nesmí se nosit žádné rukavice! Hrozí zvýšené nebezpečí zachycení rukavic některou součástkou stroje!

Dbejte předpisů a nařízení o bezpečnosti práce!

Dříve než začnete na stroji pracovat, prostudujte co nejpřesněji návod k obsluze! Uchovávejte návod na obsluhu vždy u stroje a udržujte jej v dobrém stavu!

Pozor!

Stroj může obsluhovat pouze osoba starší 18 let!

Stroj může obsluhovat pouze osoba fyzicky a duševně způsobilá k této činosti.

Nepřipojujte stroj na síť, jsou-li dveře či ochranný kryt odstraněny. Za žádných okolností se nedotýkejte zařízení vysokého napětí na ovládacím panelu, transformátorech, motorech, svorkovnicích atd.

Pozor!

Údržbu a opravy elektrického zařízení stroje smí provádět pouze kvalifikovaná a k tomu pověřená osoba! Provádějte údržbu a opravy elektrického zařízení stroje s nejvyšší opatr-ností, neboť zasažení elektrickým proudem může mít smrtelné následky! Vždy dodržujte předpisy o bezpečnosti práce!

Zvýšené riziko!

V průběhu řezného procesu nevstupujte a nezasahujte do řezného prostoru. V opačném případě hrozí nebezpečí pora-nění, pořezání či stlačení.

Pozor!

- Při manipulaci s chladicí kapalinou dodržujte předpisy o bezpečnosti práce a pokyny výrobce chladicí kapaliny!

- Při zacházení s chladícími prostředky noste nepropustné ochranné rukavice!

- Noste ochranné brýle!

- Chladicí kapalina se může dostat do očí a způsobit těžká poranění

Pozor!

V případě, že okolní teplota klesne pod 15˚ C je nutné před provozováním stroje nechat cca 10 minut zapnutý elektromotor hydr. agregátu a poté několikrát rozpohybovat (např. v manuálním režimu) všemi hydr. válci po celém jejich zdvihu. Důvodem je zahřátí hydr. oleje na provozní teplotu, aby především tlakové spínače (a škrtící ventily) správně fungovaly.

Pozor!

Dříve než začnete na stroji jakékoliv montážní práce, vypněte hlavní vypínač a uzamkněte jej! Tím vyloučíte možnost náhodného spuštění stroje.

Připojení stroje ke zdroji elektrického napětí smí provést pouze kvalifikovaná a k tomu pověřená osoba! Provádějte připojovací práce s nejvyšší opatrností, neboť zasažení elektrickým proudem může mít smrtelné následky! Vždy dodržujte předpisy o bezpečnosti práce!

Poznámka:

Odpovídající hodnoty průřezu vodiče a jmenovitého proudu naleznete v příslušných normách.

Poznámka:

Zásuvku s vidlicí lze použít pouze u strojů se jmen. proudem menším než 16 A a celkovým příkonem menším než 3 kVA.

Pozor! V tomto případě se hlavní vypínač na elektrickém rozvodu stává primárním a hlavní vypínač na stroji plní jen sekundární funkci

Pozor!

Při pipojení stroje k elektrické síti dbejte na správné zapojení všech fází!

ELEKTROMOTOR HYDR.AGREGÁTU NESMÍ BÝT PROVOZOVÁN S OPAČNÝM SMYSLEM OTÁČENÍ DÉLE NEŽ 10 SEKUND!!!

Poznámka:

Je-li stroj vybaven Microniserem, naplňte nádobku Microniseru předepsaným chladícím prostředkem. Tím je Microniser připraven k provozu.

Firma BOMAR pro své pásové pily doporučuje pilové pásy s variabliním ozubením

Poznámka:

Zabíhejte i přebroušené pilové pásy

9

8

7

5

4

10

2

1

3

6

Pozor!

Nespouštějte rameno pily do materiálu, pokud není zapnut pohon pilového pásu! Nespouštějte rameno pily do materiálu zrychleným posuvem! Může dojít k poškození pilového pásu!

Upozornění!

Vodící kostky jsou vybaveny kohouty, které musejí být během provozu otevřeny!

Upozornění!

Jestliže je škrtící ventil při zavírání dotahován příliš pevně, muže se vymačkat sedlo ventilu, což způsobí jeho průsak. Dotahujte proto ventil vždy jen zlehka.

Upozornění!

Nedotahujte šroub příliš velkou silou, aby nedošlo k poškození hnacího kolečka kartáčku, případně ke snížení životnosti ložisek hnacího kola pásu.

Upozornění!

Manuální svazkovač není standardní součástí stroje.Bez jeho instalace není možné na stroji řezat svazky materiálů.

Upozornění!

Ne všechny tvary materiálu jsou vhodné pro řezání ve svazku. Při vkládání materiálu do svazku se řiďte návrhy Vašeho dodavatele pilových pásů.

Poznámka:

Jestliže stav chladící kapaliny již není uspokojivý a nelze jej již zlepšit, musí být chladící kapalina vyměněna.

Upozornění:

Při výměně oleje používejte námi doporučené oleje nebo oleje srovnatelných parametrů jiných výrobců.

Nezapomeňte, že se nesmí míchat minerální a syntetické oleje!

Upozornění:

Při výměně oleje použijte námi doporučený olej nebo olej srovnatelných parametrů jiného výrobce. Nezapomeňte, že se nesmí míchat minerální a syntetické oleje!

Pozor!

Vodící kladky musejí být vyměněny současně na obou vodících kostkách!

POZOR! Označte si umístění obou excentrů a součástek na excentru! Excentry nelze mezi sebou zaměňovat!

POZOR! Nezaměňte umístění excentrů v kostce!