Kraków 7 października 2015

Oferta na przecinarkę taśmową nr: mw 2015/10/07

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przesyłam przygotowana dla Państwa niniejsza ofertę handlową.

SZLIFIERKA BSANDER 75.200

Właściciel firmy BOMAR s.r.o. : Ing. PICHLMANN Alfred – Austria Zakład produkcyjny: BOMAR s.r.o. Brno – Czechy

OPIS

Precyzyjna i mocna szlifierka taśmowa bSander 75.200 na taśmę bezkońcową 75 x 200 mm, do zgrubnej i dokładnej obróbki metali i innych materiałów. Konstrukcja typu zamkniętego. Umieszczona na podstawie metalowej.

Szlifierka taśmowa bSander 75.200 jest przeznaczona do bezpiecznego, szybkiego i ekonomicznego szlifowania metalowych segmentów i odlewów. Może być użyta do szlifowania na przednim pręcie wspornikowym jak również do szlifowania powierzchni na płycie górnej. Przy użyciu odpowiednich pasów szlifujących może być wykonywana wydajna praca. Wielką zaletą jest cicha praca bez wibracji, czysta i bezpieczna praca, prosta i szybka wymiana pasów szlifujących .

Dzięki prostemu systemowi dźwigni maszyna może być ustawiona w pozycji pod wymaganym kątem. Inną zaletą jest dwustronna ekstrakcja opiłków i wiórków za pomocą dodatkowych przystawek. Maszyna jest przeznaczona do obróbki produktów metalowych.

Materiał jest obrabiany za pomocą pasa szlifierskiego umieszczonego wewnątrz zamkniętej przestrzeni. Materiał jest podawany w kierunku pasa poprzez otwór górny lub przedni. Dzięki ciągłemu obracaniu obrabianego obiektu, jest on szlifowany równomiernie i precyzyjnie.

DANE TEHNICZNE

Rozmiar pasu: 75 x 200 mm
Napęd: 3 kW, 3×400 V/50 Hz
Prędkość taśmy: 29 m/s

Długość: 700 mm
Szerokość:  490 mm
Wysokość: 1 130 mm
Waga: 72 kg

Szlifierka taśmowa bSander 75.200 może być dostarczona  wraz z niezrównanym osprzętem. Dzięki inteligentnym opcjonalnym akcesoriom i osprzętowi, maszyna może być dostosowana precyzyjnie do indywidualnych wymagań.

Można dokupić do urządzenia Układ ssący - Ruchomy, elastyczny system wtykowy ssania składający się z cylindrów i  filtrów zaprojektowany do zbierania odpadów szlifowanego tworzywa.

CENA

| Model maszyny | Cena netto PLN | Ilość | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| BSANDER 75.200 | 2100,00 | 1 | 2100,00 |
| W cenie przecinarki | Ilość | Wartość netto PLN |
| Transport | 1 | 0,00 |
| Wyposażenie dodatkowo płatne | Cena netto PLN | Ilość | Wartość netto PLN |
| Razem Wartość netto PLN | 2100,00 |

WARUNKI HANDLOWE

Gwarancja:    urządzenia objęte 12 miesięczną gwarancją

Serwis:  ze strony firmy Hard (dysponujemy własnym zespołem serwisowym) oraz zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Dysponujemy wydzieloną komórką w firmie zajmującą się wyłącznie sprawami związanymi z serwisem. Dostarczamy części zamienne i eksploatacyjne

Warunki płatności: Przedpłata na  podstawie proformy.

Termin realizacji: 3dni od momentu wpłynięcia zamówienia, przy płatności na podstawie proformy od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty za towar.

Ważność oferty: Oferta ważna 30dni

Składanie zamówień: Zamówienie, z powołaniem na niniejszą ofertę , prosimy kierować do:

HARD sp. z o.o. ul. Zawiła 51a ,30-442 Kraków

e-mail: biuro@hard.net.pl , fax: (+48 12) 266 03 72 lub telefonicznie tel.: (+48 12) 264 35 43

Mam nadzieję, że powyższa oferta wyda się Państwu atrakcyjna i otworzy możliwość nawiązania współpracy pomiędzy naszymi firmami. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt, z przyjemnością udzielę niezbędnych wyjaśnień.

Oferta przygotowana przez:

Agnieszka Walicka

e-mail:biuro@hard.net.pl